## Slide 1: МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КАФЕДРА ФАРМАКОГНОЗІЇ, ФАРМХІМІЇ І ТЕХНОЛОГІЇ ЛІКІВ
ЯКІСТЬ, СТАНДАРТИЗАЦІЯ
ТА СЕРТИФІКАЦІЯ ЛІКІВ
ЛЕКЦІЯ
для провізорів-спеціалістів
на курсах підвищення кваліфікації
за спеціальністю «Аналітично-контрольна фармація»
На тему: «Сучасні фармакопейні методи аналізу лікарських засобів»
2018

## Slide 2
План
1. Вступ.
2. Види фармацевтичного аналізу.
3. Фармакопейний аналіз.
4. Хроматографія:
а) надкритична хроматографія;
б) ексклюзійна хроматографія.
5. Фотометричний аналіз.
6. ЯМР.
7. ЕПР.
8. Мікрометод.

## Slide 3: вступ
Методи дослідження ЛЗ підрозділяються на фізичні, хімічні, фізико-хімічні, біологічні.
Для сучасного фармацевтичного аналізу характерні стрімкі темпи розвитку. Пріоритет у цьому процесі мають фізичні та фізико-хімічні методи аналізу, які називають інструментальними методами. Вимірюють густину, в’язкість, прозорість, показник заломлення, кут обертання площини поляризації оптично активних речовин, електропровідність та ін.

## Slide 4: Види фармацевтичного аналізу
В залежності від поставлених завдань, фармацевтичний аналіз включає різні форми контролю за якістю лікарських засобів:
фармакопейний аналіз;
постадійний контроль виробництва ліків;
аналіз лікарських форм індивідуального виготовлення;
експрес-аналіз в умовах аптеки;
біофармацевтичний аналіз.

## Slide 5: Фармакопейний аналіз
Складовою фармацевтичного аналізу є фармакопейний аналіз, який являє собою сукупність способів досліджень лікарських препаратів і лікарських форм, викладених у Державній фармакопеї або іншій нормативно – технічній документації (НТД). На підставі результатів, отриманих при виконанні фармакопейного аналізу, робиться висновок про відповідність лікарського засобу вимогам Державної фармакопеї або іншої НТД. В разі відхилення від цих вимог ліки не допускаються до застосування.

## Slide 6: хроматографія
Принципи розділення, обладнання і методики подані у відповідних загальних статтях ДФУ, які описують такі загальні методи:
хроматографія на папері;
тонкошарова хроматографія;
газова хроматографія;
рідинна хроматографія;
ексклюзійна хроматографія;
надкритична хроматографія.

## Slide 7: Надкритична хроматографія
Склад рухомої фази. Для набивних колонок кількість мінорного компонента-розчинника може коригуватися до ± 30 % відносних або ± 2 % абсолютних, залежно від того, що є більшим. Для капілярних колонок коригування не допускається. Довжина хвилі детектування: коригування не допускається. Параметри колонки Нерухома фаза: — розмір частинок: максимальне зменщення розміру — 50 %; збільшення розміру не допускається (набивні колонки). Розміри колонки: — довжина: ± 70 %, — внутрішній діаметр: — ± 25 % (набивні колонки); — ± 50 % (капілярні колонки). Швидкість потоку: ± 50 %. Температура: ± 5 % при специфікованій температурі аналізу. Об'єм інжекції може бути зменшений, якщо детектування і збіжність визначуваних піків залишаються задовільними; збільшення об'єму не допускається.

## Slide 8: Ексклюзійна хроматографія
Рідинна хроматографія, яка ґрунтується на відмінності у здатності молекул різних розмірів проникати в пори неіоногенного гелю, котрий служить нерухомою фазою, називається ексклюзійною, або молекулярно-ситовою, хроматографією. Зазвичай розрізняють гель-проникаючу хроматографію (елюент – органічний розчинник) і гель-фільтрацію (елюент – вода). Ексклюзійну хроматографію здійснюють, як правило, в рідинних хроматографах.

## Slide 9: Фотометричний аналіз
Великий розділ фізико-хімічних методів аналізу – оптичні методи. Світлопоглинання, світлорозсіювання, заломлення світла, вторинне свічення речовини – це все оптичні властивості систем, які тісно пов’язані з хімічним складом. Саме цей зв’язок лежить в основі якісного і кількісного аналізу речовин при використанні оптичних методів. Серед оптичних методів найбільш часто використовуваним є фотометричний аналіз, а зокрема – спектрофотометричний. Він дозволяє проводити як аналіз субстанцій лікарських речовин, так і аналіз одно- та багатокомпонентних лікарських форм. Ці методи включені до Державної фармакопеї України, Міжнародної фармакопеї, фармакопейних статей.

## Slide 10: ЯМР. Спектроскопія ядерного магнітного резонансу
ЯМР-спектроскопія - спектроскопічний метод ідентифікації та вивчення хімічних об'єктів, заснований на ядерному магнітному резонансі (ЯМР).
Найбільш важливими для хімії і практичних застосувань є спектроскопія протонного магнітного резонансу (ПМР-спектроскопія), а також спектроскопія ЯМР на ядрах вуглецю-13 (13C ЯМР-спектроскопія).
Сьогодні ЯМР-спектроскопія дозволяє ідентифікувати з'єднання маючи менше 1 мг речовини. Зразок розчиняють в дейтерірованного розчиннику, ампулу поміщають в ЯМР спектрометр, після нетривалого (для простих з'єднань близько 30 сек) накопичення сигналу отримують спектр, де по положенню піків (частоті поля збудження) окремих протонів (для ПМР - протонного магнітного резонансу) характеризують з'єднання. Резонансна частота, енергія абсорбції і інтенсивність испущенного сигналу пропорційні силі магнітного поля.

## Slide 11: ЕПР. електронний парамагнітний резонанс
Вимірювання спектра ЕПР внаслідок резонансних переходів електронів можна провести двома способами:
змінювати напруженість магнітного поля Н при фіксованому значенні частоти v;
змінювати v при фіксованому значении Н.

## Slide 12: Приклад використання ЯМР і ЕПР - спектроскопії:
Стан молекул білків і ліпідів при фазових переходах ліпідів мембран, взаємодії білок-ліпіди.
Дослідження властивостей активних центрів ферментів, ролі кофактора у ферменто-субстратном скріпленні
Зміна структури т-РНК при спаровуванні основ.
Вимірювання відстані між атомними угрупованнями.

## Slide 13: Мікрометод
Мікрометод оперує з кількостями речовин або об’ємами розчинів у 100 разів меншими. Для проведення аналізу мікрометодом застосовується спеціальна апаратура і посуд та використовуються високочутливі реакції.
Розвиток хімії та вдосконалення досліджень вимагало розвитку методів аналізу в двох напрямках:
вміння визначати все менші і менші кількості домішок
вміння аналізувати все менші і менші кількості досліджуваного зразка
Мікрометод важлив для фітохімії, хімії бактерій, в клінічних аналізах. Має значення також економія реагентів і часу аналізу, зменшення розмірів хімічного посуду.

## Slide 14: Список скорочень
ДФУ - державна фармакопея України
ФСП - фармакопейна стаття підприємства
ФС - фармакопейна стаття
ЛЗ - лікарський засіб
ЛР - лікарська речовина
ВЕРХ - високоефективна рідинна хроматографія
ІЧ - інфрочервоне
НТД – технічна документація
РХ – рідинна хроматографія
ЯМР - ядерний магнітний резонанс
ЕПР - електронний парамагнітний резонанс

## Slide 15
Дякую за увагу!